## Slide 1
Jinhuanconstuction.cn
创新成果：空间任意截面钢箱扭曲斜塔施工技术
申报单位：金环建设集团有限公司
推荐单位：高新区总工会
组织单位：石家庄市总工会
评审日期：2024年11月22日
2024年石家庄市科技创新创效成果评审
石家庄市企业职工突破性创 新 成 果

## Slide 2
目 录
项目基本情况
项目简介
项目详细内容
主要创新点
项目应用情况、经济效益和社会效益
本项目曾获奖情况
主要完成人情况表
已公开发表代表性论文、专著证明
主要知识产权证明
主要完成单位情况表/专家推荐意见及申报单位/形式审查及推荐单位意见
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

## Slide 3
01
项目基本情况

## Slide 4
一、项目基本情况
项目基本情况
项目性质 | 企业自主研发
项目名称 | 空间任意截面钢箱扭曲 斜塔施工技术
第一完成人 | 张强
主要完成单位及推荐单位 | 金环建设集团有限公司
所属专业 | 建筑工程（钢结构）
所属国民经济 行业 | 私人企业
研发项目编号 | NO:911301007484851673040
项目起止时间 | 2019.10.10~2020.7.30
研发经费 | 370万元
验收时间 | 2020.8.25
科技报告编号 | 冀建协评字[2022]第047号 冀建科成评字[2020]第025号
授权其他知识 产权（数量） | 3
项目研发立项报告
项目研发验收报告

## Slide 5
02
项目简介

## Slide 6
二、项目简介
2.1、项目介绍
公司承建的太原市真武路潇河大桥工程项目全长1.012公里，其中主桥长为280米，宽度为50.5米。
该工程为双扭曲塔体，包括高矮两塔，高塔与矮塔结构相似，均为变截面梯形截面。
高塔塔柱高95m，矮塔塔柱高75m；
图1 项目效果图
高塔底部截面最大尺寸为：□5.33*4.24*1.64*3.53
高塔顶部截面最大尺寸为：□1.20*0.99*0.37*0.52

## Slide 7
03
项目详细内容

## Slide 8
三、项目详细内容
3.1、工艺流程
以潇河大桥工程为例，利用一套可自由升降滑动且可变截面的“四连杆”框架操作平台（简称“平台”）作业工艺流程。
第二节安装就位 “平台”地面组装成上下两层 “平台”提升至第一节与第二节接口 上层平台斜拉杆销接固定于第二节侧壁上 待施工人员自塔内爬梯上升至二节顶部 通过二节外侧悬挂的笼梯下到平台 利用吊机将施工机具调至平台的上层作业面 为防止风雨的影响构造封闭作业“平台” 施工人员通过上下平台之间笼梯可到下层平台操作 待第一节与第二节施工完毕后 接着在起吊第三节前在地面将手拉葫芦连接挂在第三节外侧的上口 接着起吊第三节至第二节上口 利用手拉葫芦下端连接到平台上表面特定位置并拉紧 接着打开“平台”连接的销轴 利用手拉葫芦将“平台”提升至第二节与第三节指定位置，如此循环往复进行操作，直至完成施工作业，施工流程具见下图所示。
第4~7节安装
第8~11节安装
第2~3节安装
第12~14节安装
第15~16节安装
创新技术作业图
操作平台提升到位封闭作业图
操作平台提升到位指定作业图
四连杆上下层框架平台图

## Slide 9
三、项目详细内容
3.2、材料与设备
机械设备投入计划表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 260t履带吊 | 台 | 2 | 南侧钢箱梁吊装
2 | 350t履带吊 | 台 | 2 | 钢塔现场吊装
3 | 平板车 | 辆 | 20 | 钢结构构件运输
4 | 电焊机 | 台 | 95 | 
6 | 100t千斤顶 | 台 | 16 | 顶梁、落梁
7 | 扭力扳手 | 套 | 10 | 
8 | 30t螺旋顶 | 台 | 16 | 
9 | 全站仪 | 台 | 2 | 
10 | DZ135振动锤 | 台 | 1 | 钢管柱插打
11 | 25t汽车吊 | 台 | 2 | 现场支架安装
12 | 南方DSZ2水准仪 | 台 | 2 | 高程测量
13 | G-100氧割枪 | 套 | 20 | 拆除平台和支架
机具投入计划表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
1 | 主钢梁 | ☑160*80*8 | kg | 750 | 14 | 踢脚板 | -4mm | kg | 3
2 | 滑板柱 | ☑100*60*5 | kg | 180 | 15 | 连接板 | -12mm | kg | 2
3 | 次钢梁 | □100*60*5 | kg | 85 | 16 | 吊耳 | -14mm | kg | 4
4 | 次钢梁 | ∠70*45*6 | kg | 85 | 17 | 万向平板型脚轮 | WP13B-100*50(1250N) | kg | 4
5 | 次钢梁 | ∠70*45*6 | kg | 590 | 18 | 销轴 | ф30 | 件 | 8
6 | 斜拉杆 | 2ф108*6 | kg | 150 | 19 | 挂链 | Ф20 | 件 | 25
7 | 斜支撑 | 2ф108*6 | kg | 400 | 20 | 笼梯主立柱镀锌方钢管 | □30*30*5 | kg | 30
8 | 栏杆 | ф38*2.5 | kg | 400 | 21 | 笼梯踏步镀锌方钢管 | □30*40*5 | kg | 35
9 | 手拉葫芦 | 2t | kg | 4 | 22 | 笼梯护栏 | -90 | kg | 8
10 | 平台钢板 | -3mm | kg | 550 | 23 | 笼梯挂件槽钢 | [50*37*4.5 | kg | 2
11 | 顶杠 | M30 | 组 | 8 | 24 | 笼梯上下连接板 | -12mm | kg | 4
12 | 丝杠 | M30 | 组 | 8 | 14 | 踢脚板 | -4mm | kg | 3
13 | 挂钩 | Ф12 | 组 | 25 | 15 | 连接板 | -12mm | kg | 2

## Slide 10
04
主要创新点

## Slide 11
序号 | 主要技术创新点
1 | 以潇河大桥工程安装施工为例，常规施工方案是如左图，每安装一节塔体则搭设安装一个 施工操作平台，由于每层平台尺寸不一样，就需要加工制作不同形状尺寸的临时操作平台， 如此则需要耗费大量的材料，且施工结束以后这些材料很难再被重复利用，从而将造成大量的 材料浪费，而且如此多层的临时操作平台的拆除安全风险也很大。 公司技术团队研发出一套可自主提升滑动且可变截面的框架操作平台如右图来满足空间钢 箱扭曲斜塔所有安装口位置的施工需要，这样则大大的减少了平台原材料的使用量，经计算其 原材节省达90%以上，节约了施工成本，工程结束后可进行反向拆除，以便后续重复利用。
2 | 利用水平面内可变截面“四连杆”原理设计“爬模” 滑动升降操作平台；即有四组独立单元 平台上下设置搭接，通过连接轴组合成一个四边形框架平台，且相对侧平台位于另两平台之上或 之下。该平台的四个连接点只设有一个“铰接固定点”，其余三点均在四个单元平台中心横梁上 设计为可相对滑动的滑槽，并通过连接轴相互相连，如此可满足不同形状截面箱型体的构造空间 任意截面钢箱扭曲斜塔施工用操作平台，包括上层平台、下层平台和连接所述上层平台与下层平台 的若干连接杆； “四连杆”平台技术适用范围： 本技术适用于桥梁工程中多种结构形式的桥塔以及市政工程中的高耸结构等标志性建筑，可推 广应用于多种结构形式，多种截面结构、装配式建筑的现场安装工作。
四、主要创新点
四连杆结构原理
传统作业方式简图
创新作业方式简图

## Slide 12
05
项目应用情况、经济效益和社会效益

## Slide 13
五、项目应用情况、经济效益和社会效益
5.1.近三年应用项目社会效益证明材料
本成果高效解决了双扭曲塔体安装、焊接等一系列问题，有效节约工期，提升施工质量，确保了施工安全隐患。项目成果得到河北建协专家科技评价，达到国内“领先水平”，并获得了业主及社会各界的一致好评，作为政府性标志性建筑，自2020年7月完成项目后，由于其项目施工难度大，取得市场认可，接二连三公司中标项目达14项，即：
2021年度中标项目有3个项目：
（1）雄县至白沟连接线（一期）工程用钢量800t；
（2）省道S333东延项目用钢量3457.8t；
（3）聊城市兴华路跨徒骇河大桥项目用钢量9159t；
2022年度中标项目有4个项目：
（1）复兴大街与新城大道项目用钢量287.912t；
（2）学府路太平河桥项目用钢量15000t；
（3）太原武宿（国际）机场高架桥项目用钢量8847.11t；
（4）济南黄河大桥项目用钢量9300t；
2023年度中标项目有7个项目：
（1）石家庄市泊水公园桥项目用钢量5613.9t；
（2）九龙湾配套设施一期项目用钢量570.983t；
（3）复兴大街南三环互通匝道桥钢箱梁工程用钢量1398.905t；
（4）上跨天山公园桥梁工程用钢量385.51t；
（5）跨越裕华东路及石栾大街系列桥梁用钢量2012t；
（6）盐城市新洋港斜拉索大桥工程用钢量8200t；
（7）高铁片区32号地块城市会客厅项目用钢量7288.873t.
上述14个项目应用效果良好,创造了良好的经济效益，已实现规模化应用，成果的转化程度高。下面是近三年来应用项目的概况简介：
应用项目 | 代表性工程效果图片
雄县至白沟连接线工程 | 
济南黄河大桥项目 | 
聊城市兴华路跨徒骇河大桥项目 | 
学府路太平河桥 | 
石家庄市泊水公园桥项目 | 

## Slide 14
五、项目应用情况、经济效益和社会效益
5.3.经济效益证明
5.2.近三年经济效益

## Slide 15
五、项目应用情况、经济效益和社会效益
5.4.主要应用单位情况（限15个）
应用单位名称 | 应用技术 | 应用的起止时间 | 近三年累计新增销售额（万元） | 近三年累计新增利润（万元）
金环建设集团有限公司 | 桥梁临近高压线施工技术研究 | 2021.8~10 | 473.5200 | 52.0872
金环建设集团有限公司 | 垮堤钢箱梁桥现场安装技术研究 | 2021.1.3~10 | 3302.3556 | 363.2591
金环建设集团有限公司 | 钢桥塔制作研发 | 2020.12~2021.10 | 1662.7000 | 182.8970
金环钢结构工程有限公司 | 钢箱梁横跨主干道施工技术研究 | 2022.3.26~4.25 | 347.7930 | 38.2572
金环建设集团有限公司 | 独塔钢箱梁空间索面、斜拉桥施工技术研究 | 2022.11~2023.3 | 9516.8370 | 1046.8521
金环钢结构工程有限公司 | 高架钢箱梁结构桥梁施工技术研究 | 2022.6.27~12.24 | 5827.7022 | 641.0472
金环建设集团有限公司 | 跨大堤连续钢桁梁桥施工技术研究 | 2022.11.3~2023.7.30 | 5262.8761 | 578.9164
金环钢结构工程有限公司 | 城市繁华区钢框架超高层施工技术的研究 | 2023.06.01- 2024.05.13 | 7898.8272 | 868.8710

## Slide 16
五、项目应用情况、经济效益和社会效益
5.4.主要应用单位情况（限15个）
应用单位名称 | 应用技术 | 应用的起止时间 | 近三年累计新增销售额（万元） | 近三年累计新增利润（万元）
金环建设集团有限公司 | 大矢跨比提篮钢箱拱肋制作施工关键技术研究 | 2022.12.31-2023.5.1 | 3305.4643 | 363.6011
金环钢结构工程有限公司 | 钢混叠合梁跨越交通干道施工技术的应用 | 2023.3.19-2023.7.19 | 291.2014 | 32.0322
金环钢结构工程有限公司 | 多层匝道交叉桥梁施工技术的研究与应用 | 2023.04~07 | 1517.8119 | 33.0322
金环钢结构工程有限公司 | 上跨天山公园桥梁技术的研究与应用 | 2023.07.01-2023.08.31 | 478.9889 | 34.0322
金环钢结构工程有限公司 | 跨线跨水系桥梁施工技术的研究与应用 | 2023.08.07 | 2307.598 | 35.0322
金环钢结构工程有限公司 | 斜拉索大桥制作关键技术的研究与应用 | 2023.9~2024.10 | 2634.0000 | 289.7400
金环钢结构工程有限公司 | 城市繁华区钢框架超高层施工技术的研究 | 2023.06.01- 2024.05.13 | 7898.8272 | 868.8710
 | 汇总 |  | 44827.6756 | 4559.6571

## Slide 17
五、项目应用情况、经济效益和社会效益
5.5.社会效益
3.1.应用情况-潇河产业园区太原起步区真武路潇河大桥建设工程反映实际施工中成果应用情况以及为转化操作要点的照片 公司承建的太原真武路潇河大桥工程项目全长1.012公里，其中主桥（单塔双索面斜拉桥）长为280米，宽度为50.5米，引桥（等截面连续梁桥）北侧长360米、南侧长372米，宽度37米。 该项目的建设将改善本项目所在区域内的城市交通条件及加强区域内交通的转换，为交通运输提供更便捷的通行方式，为加快起步区经济的建设发展提供便利的条件。考虑到该项目是我公司同中铁三局合作的又一标志性项目，且在太原市的影响力较大，同时该项目结构设计方面的独有特点，公司决定成立QC现场攻关型小组，主要就双扭曲斜桥塔体结构加工制作焊接质量完美交工进行攻关，为公司收集典型桥梁施工工程业绩资料，同时也是为提升公司管理水平更上一层楼。具见下图10~13所示： 图11：项目效果图 图12：施工方案论证照片 图11：施工交底 图13：安全教育会议 图14：工程结构图 图15：塔基节施工现场图 图16~18：施工现场图 图22：“四连杆”平台地面安装照 图24：模型及塔体“爬模”图 图26：现场焊缝检测照片

## Slide 18
施工合同
工程应用证明
工程验收材料
项目主要检验报告证明材料
五、项目应用情况、经济效益和社会效益
5.6.项目佐证材料

## Slide 19
平台施工模拟验算
模型图示
五、项目应用情况、经济效益和社会效益
5.6.项目佐证材料

## Slide 20
06
本项目曾获奖情况

## Slide 21
六、本项目曾获奖情况
获 奖 项 目 名 称 | 获奖时间 | 奖项名称 | 奖励等级 | 授奖部门（单位）
空间任意截面钢箱扭曲斜塔施工技术 | 2022.10 | 科学技术进步奖 | 一等奖 | 河北省建筑协会
一种空间钢箱扭曲钢结构斜塔施工用操作平台 | 2021.9 | 燕赵杯专利大赛 | 一等奖 | 河北省建筑协会
提高双扭曲斜拉索塔体安装曲线质量控制合格率 | 2023.10 | 质量管理小组活动 | 一等成果 | 中国建筑金属协会
提高双扭曲斜拉索塔体安装曲线质量控制合格率 | 2021.10 | 质量管理小组活动 | 一等成果 | 河北省质量协会
提高双扭曲斜拉索塔体安装曲线质量 | 2021.10 | 质量管理小组活动 | Ⅱ类成果 | 河北省质量协会
提高双扭曲斜拉索塔体制作焊接质量 | 2020.9 | 国家级QC管理小组 | 改进级成果 | 中国质量协会
提高双扭曲斜拉索塔体制作焊接质量 | 2020.8 | 管理小组 | Ⅱ类成果 | 河北省质量协会
本项目曾获奖情况

## Slide 22
六、本项目曾获奖情况
科学技术奖证明
燕赵杯专利大赛证明
科技奖项
成果一评价报告
成果评价结果
国内领先水平
成果二评价报告
成果二科技查新报告
成果评价结果
国内领先水平
成果一科技查新报告

## Slide 23
已颁布国家标准证明
2024年度参与编制标准5项团体标准
六、本项目曾获奖情况
2024年参与编制1项地方标准

## Slide 24
六、本项目曾获奖情况
本项目曾获河北省质量协会QC成果奖情况
本项目曾获中国质量协会及中国建筑金属协会QC成果奖情况

## Slide 25
六、本项目曾获奖情况
本项目曾获奖情况
无争议声明书
企业级工法批准文件
企业级工法证书
省级工法证书

## Slide 26
07
主要完成人情况表

## Slide 27
七、主要完成人情况表
张强科技创新人才奖
李成杰高新区总工会2024.2023.2021年获科技创新创效一等奖1项，三等奖2项
刘刚获2020年科技创新创效三等奖
主要完成人情况签字表

## Slide 28
08
已公开发表代表性
论文、专著证明

## Slide 29
八、已公开发表代表性论文、专著证明目录
序 号 | 论文（专著） 名称 | 发表刊物 (出版社) | 发表（出版） 时间 | 通讯 作者 | 第一 作者 | 全部国内作者 | 他引总次数 | 所支持创新点 | 知识产权是否归国内所有
1 | 双扭曲斜拉索塔体安装施工技术 | 施工技术 | 2022.11 | 李成杰 | 李成杰 | 李成杰、张强 | 14 | 1，2，3 | 是
2 | 一种桥塔施工操作平台 | 工业建筑 | 2022.10 | 吴帅 | 谢超 | 谢超、刘海生、吴帅、徐金鑫、李成杰、林旭嘉 | 20 | 1，2，3 | 是
《双扭曲斜拉索塔体安装施工技术》被中国建筑金属协会被评为优秀论文
《一种桥塔施工操作平台》

## Slide 30
09
主要知识产权
证 明

## Slide 31
九、主要知识产权证明目录
2024年发明专利成果授权-4件
创新项目 | 数量 |  |  | 备注
 | 2023年度及以前 | 2024年 新增 | 汇总 | 
发明专利 | 8件 | 4件 | 100件 | 已授权
实用新型 专利 | 65件 | 8件 |  | 已授权
 | / | 13件 |  | 提交申请
外观 | 2件 | / |  | 已授权
汇总 | 75件 | 25件 |  | 
公司专利成果授权情况列表
2024年实用新型专利成果授权-8件

## Slide 32
九、主要知识产权证明目录
2020年度项目申报实用新型专利成果授权-3件
项目申报现公布待授权的发明专利信息-3件

## Slide 33
10
主要完成单位情况表
专家推荐意见及申报单位
形式审查及推荐单位意见

## Slide 34
十、主要完成单位情况表/专家推荐意见及申报单位/形式审查及推荐单位意见
推荐单位信息证明材料
申报单位和推荐单位形式审查及推荐单位意见
主要完成单位情况表

## Slide 35
感谢！
Thanks !
  金环建设集团有限公司
  总部地址：河北省石家庄市高新技术开发区
  联系电话：0311-85967897
  企业官网：http://www.jinhuanconstruction.cn